## Slide 1: Lab 6. Using C code with the Nios II Processor
윤준영 (2016121150; 50%), 최용훈 (2017124218; 50%)

## Slide 2: Part IV
동작 원리
동작 원리를 설명. 이를 위해 그림 (e.g. 순서도) 등을 효과적으로 사용한다면 좋은 점수를 기대할 수 있음.

## Slide 3: Part IV, Cont’d
구현 코드 설명
구현 코드를 단순히 붙여넣는 행위는 지양하며, 설명 (또는 코멘트) 을 추가할 것.

## Slide 4: Part IV, Cont’d
결과 및 토의
main 함수에서 처음에는 함수가 시작하자마자 0000이 아닌 0001을 표시하는 것을 확인할 수 있었다. 이유를 찾아본 결과, 이전에 TIMER를 사용하였을 때에는 TO가 이미 1로 증가되어 있는 경우가 있기 때문이었다. 따라서 초기 TIMER IO의 pointer를 초기화하여 0000으로 시작되게 하였다.
HEX도 마찬가지로 이전에 Part III를 실행하여 7-segment display가 323112를 나타내는 상황에서 이번 프로그램을 실행하면, 본 프로그램은 HEX3-0의 4개의 display만 사용하므로 320000부터 시작하여 325959가 되는 것을 확인할 수 있었다. 이또한 HEX값의 pointer를 초기화하여 해결하였다.
좌측 영상을 보면 휴대폰의 스탑워치와 동일한 간격으로 1초에 1씩 증가하는 것을 확인할 수 있다.
우측 아래의 영상을 보면 아무 KEY를 눌렀을 때, TIMER가 작동하지 않아 7-segment display에 표시되는 시간이 증가하지 않는 것을 확인할 수 있으며, 멈춘 상태에서 다시 KEY를 누르면 TIMER가 다시 동작하여 7-segment display의 시간이 다시 증가하는 것을 확인할 수 있다.
코드에서는 TIMER의 TO가 1이 되었을 때, sec 변수가 1이 증가하고, sec2time 함수를 통해 sec를 60으로 나눈 몫이 MM, 나머지가 SS가 되도록 하여 MMSS로 표현되게 하였다. 그 후 반환된 값을 display_hex 함수를 통해 7-segment display의 memory mapped IO를 이용하여 출력하였다.
sec 변수가 3600이 되었을 때, 0으로 초기화하여 60분이 도달했을 때, 다시 0000을 출력하도록 하였으며, 우측 영상에서 5959 이후에 0000이 되는 것을 확인할 수 있다.

## Slide 5: Part V
동작 원리
동작 원리를 설명. 이를 위해 그림 (e.g. 순서도) 등을 효과적으로 사용한다면 좋은 점수를 기대할 수 있음.

## Slide 6: Part V, Cont’d
구현 코드 설명
구현 코드를 단순히 붙여넣는 행위는 지양하며, 설명 (또는 코멘트) 을 추가할 것.

## Slide 7: Part V, Cont’d
결과 및 토의
좌측 사진은 FPGA Monitor Program의 terminal에 출력된 모습이다. KEY1을 눌렀을 때 SW에 입력된 값이 제대로 추가된 것인지 확인하기 위하여 show_num 함수를 추가하여, KEY1가 눌려 새로운 숫자가 저장될 때마다 모든 숫자를 출력하도록 프로그래밍 하였다. 사진의 두 번째 줄을 보면 0이 입력된 것을 확인할 수 있으며, 다음은 1, 33, -479가 차례로 입력된 후 KEY3을 통해 reset된 것을 알 수 있다. 그 후 -512, -511, 1이 차례로 다시 입력된 것을 확인할 수 있다.
우측 영상은 위 사진과 같은 상황에서의 SW와 KEY, 7-segment display 상태이다. 첫번째로 SW=0000000000 상태로 KEY1을 눌렀으며, 차례로 SW=0000000001, 0000100001, 0000100001 상태에서 KEY1를 눌렀다. 메모리에는 0 1 33 -479가 저장되었음을 위 사진을 통해 확인할 수 있으며, 이 때 KEY2를 누른 결과 7-segment display에 033이 출력된 것을 확인할 수 있다. 그 후 KEY3으로 초기화시켰다.
다음으로 SW=1000000000, 1000000001, 0000000001 상태에서 KEY1을 눌러 -512 -511 1을 저장하였다. -512만 저장하였을 때 KEY2를 누르면 -512가 출력되었고, 모두 추가한 후 KEY2를 누르면 최댓값인 1이 7-segment display에 출력되는 것을 확인할 수 있다.
처음엔 KEY값이 1000, 0100, 0010이 아닌 다른 값이이 들어왔을 때의 경우에도 polled IO로 처리하기 위하여, switch case 문의 default에도 KEY release를 처리하는 while문을 사용하였다. 이 결과 idle 상태에서 1 loop 당 3번의 KEY 값을 읽어오는 함수가 실행되어 처리가 매우 지연되는 것을 확인할 수 있었다. 하지만 KEY값이 다른 값이 들어왔을 때에는 idle 상태를 지속하면 되므로, 이를 삭제하니 지연 없이 매우 잘 동작하는 것을 확인할 수 있었다.